GC Fuji II CAPSULE

RADIOPAK GLASIONOMER TANNFYLLINGSMATERIALE I KAPSLER

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning.

INDIKASJONER

1. Fyllinger i melketenner.

2. Oppbygginger.

3. Fyllinger i klasse III, klasse V og tildels klasse I.

KONTRAINDIKASJON

1. Pulpa overkapping.

2. I sjeldne tilfeller kan materialet forårsake allergiske reaksjoner hos

enkelte personer. Forekommer allergiske reaktsjoner anbefales det å stoppe bruken av produktet og oppsøk evt. lege

KONTRAINDIKASJON

- Pulpaoverkapping

- I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 0,33 / 0,11 |
| --- | --- |
| Blandetid | 10 sek |
| Arbeidstid fra start av blanding | 2 min |
| Stivningstid | 2’ 20’’ |

Testbetingelser: Temperatur (23+/-1°C), Relativ fuktighet (50 +/- 5%)

ISO 9917 (Glas polyalkenoat sement)

1. AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING

a. Før aktivering: ristes kapslen manuelt eller bank den mot bordplaten for å løsne pulveret (Fig. 1).

b. Kapslen aktiveres ved å trykke stemplet helt inn så bakkanten er på nivå med kapselkorpus  (Fig. 2).

c. Sett kapslen umiddelbart i en metal GC Capsule Applier og trykk på håndtaket én gang (Fig. 3). Kapslen er nå aktivert.

OBS : Kapslen skal aktiveres umiddelbart etter blanding, og innholdet må brukes umiddelbart.

d. Sett  kapslen i kapselblanderen og bland i 10 sekunder (ca. 4,000 svingninger pr.minut. (Fig. 4).

2. FYLLINGSTEKNIKK

a. Preparer kaviteten på vanlig vis. Mekanisk retentsjon er ikke nødvendig.

b. Skyll og tørrblås, dehydrér ikke.

GC CAVITY CONDITIONER eller GC DENTIN CONDITIONER anbefales til å fjerne smørelaget.

På dype og pulpanære områder anbefales å legge en avgrenset Ca (OH) 2 bunndekning.

c. Bland sementen. Arbeidstiden ved 23°C er 2 minutter, regnet fra start av blandingen. Høyere temperatur vil avkorte arbeidstiden.

d. Plaser kapslen med det blandede materialet i GC Capsule Applier.

e. Trykk 2 ganger på håndtaket (Fig. 5).

f. Fjern fukt fra kaviteten, men UTTØRK IKKE.

g. Appliser sementen direkte i kaviteten. Unngå luftblærer.

Merk:

1) For å justere vinkelen på spissen så  drei kapslen i GC Applieren.

2) For å fjerne kapslen fra GC Applieren, trykk på utløserknappen og trekk kapslen opp.

h. Modellér fyllingen grovt og plassér en matrise hvis dette er mulig og formålstjenlig.

Etter stivning fjernes matrisen og applisér et lag GC Fuji VARNISH (blåses tørt.) eller GC Fuji COAT LC (lyspolymeriseres).

3. FERDIGGJØRING

a. Hurtig metode (én behandlingsseanse)

1. Etter initial avbinding, korriger fyllingens morfologi på vanlig måte men UTEN VANNSPRAY!

2. Dekk fyllingen med GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC og vent i ca. 15 minutter.

3. Endelig konturering og polering kan nå foretas under vannspray.

4. Applisér til slutt GC Fuji VARNISH (tørrblås) eller GC Fuji COAT LC (lyshedes i 10 sek.) eller G-COAT PLUS (lysherdes i 20 sek.).

b. Standard metode

Etter 24 timer korrigeres fyllingens morfologi, konturer og poleres på vanlig måte.

OPPBEVARING

Materialet oppbevares ved romtemperatur 4-25°C.

Holdbarhet : 2 år fra produktsjonsdato.

FARGER

Nr. 21 lysegul Nr. 23 mørkegrå

Nr. 22 gulbrun Nr. 23 M mørk gråbrun

Nr .22,5 gråbrun Nr. 26 mørkebrun

PAKNINGER

1. Sortimentspakning :50 kapsler (5 kapsler av hver av fargene 21 og 26 samt 10 kapsler i hver af fargene 22, 22,5, 23 og 23M).

2. Enkeltpakninger : 50 kapsler i samme farge.

* Gjennomsnittsinnhold pr. kapsel : 0,30g pulver og 0,09mL væske.

* Minimum nettovolum av blandet sement, pr. kapsel : 0,12mL.

Tilbehør : GC Capsule Applier : 1 stk i eske.

MERK

1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløtvev eller huden: så fjern det umiddelbart med en svamp eller bomullspellet fuktet med alkohol. Skyld etter med vann.

2. Ved kontakt med øynene, skyld godt med vann og oppsøk lege.

Sist revidert : 12/2008