GC RELINE™

GC RELINE HARDT REBASERINGSMATERIALE TIL BRUK CHAIRSIDE

Materialet er utelukkende beregnet til bruk av  tannlege ved anbefalt indikasjon.

Anbefalt Indikasjon:

GC Reline er et plastmateriale som benyttes til direkte rebaseringer der det skal brukes hardt og stivt materiale, samt til ekstensjon av av protesekanter. Da væsken er methylmetakrylatfri, minimeres risikoen for ubehagelig lukt og vevsirritasjon.

Kontraindikasjoner:

Pasienter med konstatert allergi overfor metakrylat. I tilfelle allergi henvises pasienten til lege.

Bruksanvisning:

- Den del av protesen som skal rebaseres, gjøres ru. Rengjør protesen og tørk omhyggelig.

- Protesetennene og protesens labiale og bukkalflater dekkes/separeres med vaseline eller Coe Lubricant vha. en bomullspellet. Separasjonsmiddelet bør ikke påføres nærmere enn ca. 3mm fra protesens kanter. Det er viktigt å separere protesetenner av plast for å unngå adherancer til GC Reline.

- Rebaseringsarealet dekkes med BONDING AGENT vha. Den vedlagte penselen. Blås tørt i ca.10 sekunder.

Merk: BONDING AGENT er flyktig - lukk flasken nøye etter bruk.

- Standard pulver/væske-forholdet er 1,8g / 1.0mL. Dette oppnås ved å dispensere til det første merket på hhv. pulverglasset og pipetten. Dispenser pulver og væske i en gummikopp og rør forsiktig i 15 sekunder.

- Appliser resinblandingen med en plastspatel, jevnt på rebaseringsarealet.

- Anbring protesen in situ ca. ett minutt etter blandingen påbegynnes. Instruer pasienten å bite lett sammen. Etter behov funksjonstrimmes protesekantene.

- Ved rebasering av en helprotese uten underskjæringer: Fjern det overskytende rebaseringsmaterialet mens protesen er plassert in situ. La rebaseringen ferdigpolymerisere i munnen (ca. 5-1/2 min. etter utrøringen påbegynnes).

- Ved rebasering av en helprotese med underskjæringer eller en partiell protese: Fjern protesen når materialet oppnår en gummiaktig konsistens 2-2-1/2 minutt etter utrøringens begynnelse. Fjern overskuddet og sett protesen inn igjen før varmeutviklingen begynner. Hvis protesen skal ferdigpolymerisere utenfor munnen, legg den i 40-50°C varmt vann i 3 minutter inntil polymeriseringen er ferdig.

Merk: Ved underskjæringer eller andre retensjonsområder, bør protesen fjernes fra munnen mens materialet er gummiaktig og før varmeutviklingen begynner. I motsatt fall kan det være vanskelig å ta ut protesen.

- Ved kant-ekstensjoner: Bland materialet litt tykkere enn normalt.

- Fjern protesen fra munnen ca. 5-1/2 minutt etter utrøring påbegynnes. Renovér og puss protesen på vanlig vis.

Advarsler:

- Væsken og BONDING AGENT er flygtige og brannfarlige. Hold dem vekk fra antennelseskilder.

- Vask penslen med GC RELINE væske eller hospitalsprit etter applisering av BONDING AGENT.

- Rist flasken med pulver lett før bruk.

- Ved uavbundet materiale på huden: Skyll grundig med vann.

- I tilfelle materiale i øynene: Skyll omhyggelig med vann og søk lege.

Oppbevaring:

Holdes tørt. Ekstremt varme eller kalde temperaturer kan påvirke produktets egenskaper. For optimale egenskaber skal materialet oppbevares et mørkt og kaldt sted (mellom 2°C / 36F og 37°C / 98F). Holdbarhet: 3 år fra produksjonsdato).

Pakninger:

Pulver

Væske

Bonding Agent

Blandekopp

Pulvermål

Væskemål

Sist revidert: 02/2014