Les bruksanvisningen nøye før bruk

G-CEM CAPSULE

SELVBONDENDE RETENSJONSSEMENT I KAPSLER

Kun til profesjonell bruk ved anbefalte indikasjoner.

INDIKASJONER

Sementering av alle typer av hel kjeramikk, kompositt og metall-baserte

inlays, onlays, kroner og broer (max. 2 led)

KONTRAINDIKASJONER

1. Pulpaoverkapping.

2. Bruk ved overfølsomhet mot produktet. I sjeldne tilfeller kan det oppstå

overfølsomhetsreaksjon hos enkelte personer. Hvis dette skulle

inntreffe, så skal bruken av produktet innstilles og en lege konsulteres.

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 0,36/0,14 |
| --- | --- |
| Standardmessig blandetid (4000 o/min ved 23 C) | 10’’ |
| Arbeidstid(min, sek, ved 23 C) | 2’ 15’’ |
| Testforhold: relativ luftfuktighet (50+/-10%) |  |

SEMENTERINGSTEKNIKK til kjeramer, indirekte fremstillte og metallbaserte restaurasjoner

1. BEHANDLING AV TANNEN

- Tannens retensjonsflate skal behandles på vanlig vis. Ved overkapping av pulpa, skal kalciumhydroxidpasta anvendes nære vev.

- Rengjør tannens retensjonsflate med en gummikopp og pimpesten/vann-blanding.

- Skyld preparasjonen rikelig med vann. Blås forsiktig tørt med oljefri luft. Prepareringens retensjonsflater skal være tørre.

2. BEHANDLING AV RESTAURASJONEN

Sørg for at restaurasjonens retensjonsflater er behandlet iht produsentens instruksjoner (eksempelvis silanisering).

3. AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING

- Før selve aktiveringen skal kapselen bankes forsiktig mot et hardt underlag for å løsne evt. sammenpresset pulver (Fig. 1).

- Kapslen aktiveres ved å presse det bakerste stempelet inn i kapslen. Dette gjøres lettest ved å presse hele kapslen mot et hardt underlag. Stemplet skal presses så lang inn at det er på nivå med bakkanten av kapslen (Fig. 2).

- Plasser kapslen umiddelbart i en GC CAPSULE APPLIER og trykk så et tydeligt ”klikk” høres (Fig. 3). Kapslen er nå aktivert.

NB: Kapslen skal først aktiveres umiddelbart før bruk.

- Plasser kapslen i en maskinell kapselblander og bland den aktiverte kapselen i 10 sekunder (ca 4000 omdreininger/min) (Fig.4). For ytterligere detaljer vedrørende blandetider, se tabellen nedenfor.

Tabel vedrørende blandetider

| Blanderens hastighet | Blandetid |
| --- | --- |
| Standardblandere (ca. 4000 omgang/min) | 10’’ |
| Høyhastighetsblandere (over 4500 omgang/min) | 6-8’’ |
| Blandere med roterende funksjon | 5’ bruk ikke sentrifugefunksjonen |

Noter: Se altid brugsanvisning fra respektive produsenter.

Fig. 8

4. APPLISERING AV SEMENTEN

- Ta kapslen fra blandemaskinen og sett den i en GC CAPSULE APPLIER.

- Press håndtaket to ganger, til det høres et ”klikk”, (Fig. 5). Kapslens spiss kan nå vrides i ønsket retning ved å vri hele kapslen i pistolen.

- Appliser sementen direkte fra kapslen i restaureringen (Fig. 6).

Merk: Lys kan nedsette arbeidstiden. Vi anbefaler derfor å skru ned intensiteten eller helt og holdent slukke operasjonslampen under sementeringsprosedyren.

- Fjern kapslen fra pistolen ved å trykke inn utløserknappen og deretter ta kapselen ut av pistolen.

5. SEMENTERING

- Fordel sementen på restaureringens retensjonsflater og plassér umiddelbart denne på prepareringen. Arbeidstiden er 2 min. og 15 sek. fra start av blandingen ved 23°C (73,4°F). Ved høyere temperaturer forkortes arbeidstiden. Ønskes lengere arbeidstid anbefaler vi å oppbevare kapslene på kjøl.

- Hold restaureringen på plass med et lett og tilpasset trykk.

6. FJERNELSE AV SEMENTOVERSKUDD

- For å fjerne overskytende sement, lysherd med en polymeriseringslampe (Halogen, GC G-Light, LED) i 2-4 sekunder (Fig.7) eller la sementen å avbinde seg intill den føles gummiagtig.

- Fjern overskytende sement med en scaler (Fig. 8).

- Lysherd hver flate i 10 sekunder (enkelt flate occlusalt fra:10 sekunder, alle andre flater 10 sekunder på hver) eller alternativt la det gå 4 minutter etter plassering av restaureringen.

NOTER: G-CEM er en dual sement. For å sikre en god herdning av følgende restaureringer, anbefaler vi 4 minutters avbindingstid:

-Metalt, metallunderstøttede restaureringer

-Metallfrie mørke og opaque restaureringer

-Translusente metallfrie restaureringer tykkere enn 2mm

- Poler kantene med et egnet instrument.

OPPBEVARING

Kapslene skal oppbevares i original folie, et mørkt og kaldt sted (4-25°C /39.2-77.0°F).

(Holdbarhet: 2 år fra produksjonsdato).

FARGER

A2, AO3 (opak), BO1 (opak) samt Transluscent (Vita®‚ farevskala)

Vita®‚ er registrert varemerke fra Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

PAKNING

1. Enkelt farge pakning: 50 kapsler.

2. Assortert pakning: 50 kapsler (20 stk. av hver, A2 og Translucent, 5 stk. av hver, AO3 og BO1).

Gjennomsnitt innhold pr. kapsel: 0,36 g pulver samt 0,14g veske (0,13ml). Minimum nettovolum blandet materiale pr. kapsel: 0,17ml. 
GC CAPSULE APPLIER (1 stk.) kjøpes separat.

ADVARSEL

- Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløtvev eller hud: Fjern det umiddelbart med en svamp eller bomullspellet, fuktet med vann. Skyll rikelig med vann. Vi anbefaler å bruke kofferdam og/eller kokossmør som isolering av operasjonsområdet.

- Hvis materialet kommer i kontakt med øynene: skyll umiddelbart med vann og kontakt deretter en lege.

- Hvis huden eller det orale bløtvev som har vært i kontakt med materialet blir hvitt eller får blister, så instruer pasienten om å la det berørte området være i fred til utslettet spontant forsvinner igjen. Dette skjer normalt innen 1-2 uker.

- Bruk av G-CEM i kombinasjon med eugenolholdige materialer som eks eugenol, kan påvirke binding og stivning på ugunstig måte.

- Bruk alltid beskyttelsesbriller i arbeid med herdelamper.

- Dette produkt er ikke indikert til fyllinger eller core build-up.

Sidst revidert : 10/2008