Les bruksanvisningen nøye før bruk

GC Fuji I CAPSULE

RADIOPAK GLASSIONOMER RETENTSJONSEMENT I KAPSLER

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning.

INDIKASJON

- Sementering av metallbaserte inlays, onlays, kroner, broer og stifter.

- Sementering av helkjeramiske kroner og broer med høy styrke (zirkoniumbaserte)

KONTRAINDIKASJON

- Pulpaoverkapping

- I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 0,33 / 0,18 |
| --- | --- |
| Blandetid (sek.) * | 10 sek. |
| Arbeidstid (min., sek.) ved 23°C - fra start av blanding | 2 min. 15 sek. |
| Finishing og polering må tidligst begynne etter herding av restaureringen | 4 min. 30 sek. |

1. PREPARERING AV TANN

a) Preparér tannen på vanlig vis. Bruk kalsiumhydroxid ved pulpaoverkapping.

b) Rengjør den preparerte tannen med pimpesten og vann.

c) Skyll omhyggelig med vann og tørrlegg moderat (tilsvarende avtørking med bomullsrull eller liknende). IKKE TØRRLEGG TANNEN TOTALT. Best resultat fåes ved bruk på lett fuktig overflate (lett glinsende).

2. FORBEREDELSE AV RESTAURERINGEN

Forsikre deg om at restaureringen er preparert og håndtert iht produsentens anvisninger.

3. AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING

a) Før selve aktiveringen bank kapselen lett mot et hardt underlag for å løsne sammenpresset pulver. (fig 1)

b) Kapselen aktiveres ved at det bakerste stempelet presses inn i kapselen. Dette gjøres lettest ved å presse kapselen mot et hardt underlag. Stempelet skal presses så langt inn at det er på samme høyde som bakkanten av kapselen (fig 2)

c) Sett kapselen umiddelbart inn i en GC CAPSULE APPLIER  og trykk til et tydlig «klikk» høres. Kapselen er nå aktivert.

NB: Kapselene skal kun aktiveres umiddelbart før bruk.

- Plasser kapselen i en maskinell kapselblander og bland den aktiverte kapselen i 110 sekunder  (ca 4000 omg./min) (Fig.4).

NB: Hvis du bruker en blander som kan roterende mens den blander, så anbefaler vi å ikke benytte sentrifugeringsfunksjonen med G-CEM kapselen.

APPLISERING AV SEMENTEN

Ta kapselen fra blandemaskinen og plasser den i en GC CAPSULE APPLIER. Press håndtaket sammen to ganger, slik at det høres et «klikk» (fig 5). Spissen på kapselen kan nå vendes i ønsket retning slik at hele kapselen dreies i pistolen.

Applisér cementen direkte fra kapselen til restaurasjonen.

Fjern kapselen fra pistolen ved å trykke på utløserknappen og deretter ta ut kapselen.

GLASIONOMER SEMENTERINGSTEKNIK

Dekk innersiden av restaurasjonen med tilstrekkelig sement, og plassér den deretter. Arbeidstiden er 2 min og 15 sek fra start av blandingen ved 23° C (73,4° F).

Høyere temperatur vil forkorte arbeidstiden.

Hold et moderat trykk på restaurasjonen.

Fjern overskuddsement med en scaler når sementen føles gummiaktig.

Finishering kan starte 4 ½ min etter sementering av restaureringen.

OPPBEVARING

Oppbevares på et mørkt og kjølig sted (4-25°C).

Holdbarhet: 2 år fra produksjonsdato

FARGER

Lysegul

PAKNINGER

Pakning med 50 kapsler.

Gjennomsnittsinnhold i hver kapsel: 0,33g pulver og 0,18g (0,14mL) væske.

Hver kapsel inneholder minimum 0,19ml brukbar sement (det som kan presses ut av

kapslen).

Tilbehør : GC CAPSULE APPLIER (1 stk.).

ADVARSEL

Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløtvev eller huden: Fjern materialet umiddelbart med en svamp eller bomullspellets, fuktet med vann.

Skyll rikelig med vann. Vi anbefaler å bruke kofferdam og/eller kokkossmør som isolering av operasjonsområdet.

Hvis materialet kommer i kontakt med øynene: Skyll umiddelbart med rikelig med

vann og kontakt deretter en lege.

Dette produktet er ikke indikert til fyllinger eller core build-up.

Sist revidert : 10/2013